Замечания и предложения, поступившие в процессе публичных слушаний проекта скорректированной схемы теплоснабжения городского округа Отрадный на 2021-2035 гг.

г. Отрадный                                                                                           22.06.2021

Сбор замечаний и предложений осуществлялся с 31.05.2021 по 21.06.2021 по адресу:. 446300, г.Отрадный, ул.Отрадная, 15, каб.12 и по адресу электронной почты: uprgkx@yandex.ru.

Вопрос, вынесенный для обсуждения на публичные слушания: проект скорректированной схемы теплоснабжения городского округа Отрадный Самарской области на 2021-2035 гг.

В ходе публичных слушаний поступило 2 предложения на проект схемы теплоснабжения г.о.Отрадный: от ООО «ГОТЭ» (письмо от 18.06.2021 № 13), от ООО «КСК г.Отрадного» (письмо от 18.06.2021 № 3807).

Замечания ООО «ГОТЭ»:

В обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения (актуализация) городского округа Отрадный Самарской области на 2021-2035 г.г. содержатся недостоверные сведения, а именно:

- На стр. 29, расчетно-нормативная нагрузка котельной ООО «ГОТЭ» указана только на период 2021-2022 г.г., хотя схема теплоснабжения актуализируется на период 2021-2035 гг.;

- На стр. 29, Котельная БМК- 60МВт не верно указана расчетно-нормативная нагрузка, должна быть = 0 Гкал/ч;

- В пункт 1.2.7 добавить «учет тепловой энергии ООО "ГОТЭ" производится приборным способом»;

- п 1.3 нарушена нумерация подпунктов (п 1.3.13 след, п 1.3.10);

- В п 1.3.11 (1.3.15) в нарушении решения Арбитражного суда Самарской области от 01.04.2021 года по делу № А55-26046/2020, вступившего в законную силу, отсутствуют мероприятия по восстановлению целостности участка тепловой сети Ду 600 мм и приведения его в технически исправное состояние, пригодное для эксплуатации в соответствии с установленными техническими регламентами и правилами технической эксплуатации для возможности транспортировки теплоносителя от источника тепловой энергии — ООО «ГОТЭ» к потребителям тепловой энергии: жилым домам и прочим потребителям;

- В таблице 1.3.5 отсутствуют сведения о приборах учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей ООО «ГОТЭ»;

- Рисунок 1.4.5 не верно отражает существующую зону действия котельной ООО «ГОТЭ» и АБМКУ-60 (примечание: БМК-60МВт) с отопительного сезона 2021- 2035;

- В таблице 15.7 в нарушении решения Арбитражного суда Самарской области от 01.04.2021 года по делу № А55-26046/2020, вступившего в законную силу, тепловая нагрузка 7,717 Гкал/час распределена к котельной БМК-60МВт. Требуется приведение в соответствие с решением суда: указанная тепловая нагрузка должна быть закреплена за котельной ООО «ГОТЭ»;

- В таблице 1.6.1 строка 6 столбец Котельная «АБМКУ-60» (примечание: БМК- 60МВт) ООО «КСК г. Отрадного» значение должно быть 0;

- Таблицы 1.9.1 содержит недостоверные сведения об отключении источников тепловой энергии ООО «ГОТЭ» в 2018г= 1; и в 2019г=2. В указанные периоды на котельной ООО «ГОТЭ» остановок не было;

- В таблице 1.10.5 - сведения о теплоснабжающей организации ООО «ГОТЭ» неверно указан генеральный директор;

- В разделе 1.12 практически отсутствует информация об экологической безопасности теплоснабжения, хотя большинство котельных находятся прямо в черте города, некоторые из которых расположены в непосредственной близости от жилых многоквартирных домов;

- В таблице 2.4.1 неверно распределена тепловая нагрузка котельной ООО «ГОТЭ» в пользу БМК-60МВт в размере 28,106 Гкал/ч в нарушение решения Арбитражного суда Самарской области от 01.04.2021 года по делу № А55-26046/2020, вступившего в законную силу;

- В таблице 2.4.3 неверно распределена тепловая нагрузка котельной ООО «ГОТЭ» в пользу БМК-60МВт в размере 7,717 Гкал/ч в нарушение решения Арбитражного суда Самарской области от 01.04.2021 года по делу № А55-26046/2020, вступившего в законную силу;

- В таблице 2.4.3 предусматривается строительство ещё четырнадцати БМК. Строительство новых мини котельных не является обоснованным при наличие в г.о. Отрадный избыточных мощностей, в том числе на котельной ООО «ГОТЭ»;

- Таблица 4.1.1 строка 6 столбец Котельная «АБМКУ-60» ООО «КСК г. Отрадного» Перспективные значения до 2035 г. значение должно быть = 0;

- В таблице 4.3.1 в столбце «Перспективный резерв тепловой мощности до 2035г. Гкал/ч» неверно указана величина +141,543, должно быть указано +113,105;

- В таблице 6.1 отсутствуют данные по котельной ООО «ГОТЭ»;

у) Пункт 7.10 не соответствует действительности и противоречит решению Арбитражного суда Самарской области от 01.04.2021 года по делу № А55- 26046/2020, вступившего в законную силу;

ф) Таблица 8.4.2, 8.7.1 в нарушении решения Арбитражного суда Самарской области от 01.04.2021 года по делу № А55-26046/2020, вступившего в законную силу, отсутствуют мероприятия по восстановлению целостности участка тепловой сети Ду 600 мм и приведения его в технически исправное состояние, пригодное для эксплуатации в соответствии с установленными техническими регламентами и правилами технической эксплуатации для возможности транспортировки теплоносителя от источника тепловой энергии — ООО «ГОТЭ» к потребителям тепловой энергии: жилым домам и прочим потребителям;

х) В таблице 10.1.1 данные по нагрузкам указаны некорректно: Котельная ООО «ГОТЭ» неверные данные, АБМКУ60 в столбце суммарная тепловая нагрузка котельной базовое значение — 41,295 Гкал/ч, перспективное до 2035 г. - 12,857 Гкал/ч, в остальных строках значения одинаковые чего не может быть. Перспективная БМК №1 мощностью 0,75 МВт базовое значение суммарной тепловой нагрузки 40,915 Гкал/ч, расчетная годовая выработка тепловой энергии 99668,94 Гкал, что вероятнее всего завышено в 100 раз.;

ц) В пункте 15.4 указано, что ООО «КСК г. Отрадного» (п.З б) - надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими организациями в своей зоне деятельности. Однако, ООО «КСК г. Отрадного» неоднократно не выполняла свои финансовые обязательства перед теплоснабжающей организацией ООО «ГОТЭ», что подтверждается делами №А55-1577/2020, №А55-14438/2020, рассмотренными Арбитражным судом Самарской области.

ООО «КСК г. Отрадного» грубо нарушены условия концессионного соглашения.

ч) В приложении 4 находятся материалы прошлого отопительного периода 2020г.

Замечания ООО «КСК г.Отрадного»:

- стр. 99. Таблица 2.1.1. Источники централизованного теплоснабжения г.о. Отрадный. Необходимо внести изменения в столбец «располагаемая мощность источников тепловой энергии», которая составляет:

- Котельная №1 – 32,94 Гкал/ч;

- Котельная №2 – 29,22 Гкал/ч;

- Котельная №3 – 0,77 Гкал/ч;

- Котельная №4 – 0,085 Гкал/ч;

- Котельная №5 – 26,0 Гкал/ч;

- Котельная БМК-22 – 18,6 Гкал/ч;

- Котельная АБМКУ-60 – 49,4 Гкал/ч;

- Модульная котельная, ул. Победы, 1а,1б – 0,34 Гкал/ч;

- Модульная котельная, ул. Советская, 96 – 0,112 Гкал/ч;

- Модульная котельная, ул. Первомайская, 53 – 0,32 Гкал/ч;

- Модульная котельная, ул. Советская, 91 – 0,44 Гкал/ч.

Соответственно необходимо внести данные изменения во все табличные формы, где указывается располагаемая мощность котельных.

- стр. 128. Таблица 8.4.2. Мероприятия по проведению капитального ремонта участков тепловых сетей на период 2021-2024 гг., а также стр. 140-141. Таблица 9.2.1. Данные по инвестициям в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений (пункт 2 – капитальный ремонт участков тепловых сетей) необходимо исключить из схемы теплоснабжения (актуализация) г.о. Отрадный Самарской области.

Замечания по обосновывающим материалам к схеме теплоснабжения (актуализация) г.о. Отрадный Самарской области на 2021-2035 гг.:

1) стр. 11. На котельная №1 ООО «КСК г. Отрадного» установлены:

- Котлоагрегат пор. № 2 ДЕ 6,5/14 ГМ рег. № 12442, паропроизводительностью 6,5 т/ч, рабочим давлением 13 кгс/см2. Дата ввода в эксплуатацию - декабрь 2020 г.

- Котлоагрегат пор. № 3 ДЕ 6,5/14 ГМ рег. № 12443, паропроизводительностью 6,5 т/ч, рабочим давлением 13 кгс/см2. Дата ввода в эксплуатацию - декабрь 2020 г.

Котлы типа ДКВР пор. № 4,5,7  оборудованы горелками Вейстхаупт, котлы типа ДЕ пор. № 1,2,3,6  оборудованы газомазутными горелками типа ГМ.

- стр. 29-30. Суммарная расчетно-нормативная тепловая нагрузка подключенных абонентов на 2021-2035 гг. на котельной АБМКУ-60 составляет 0 Гкал/ч. Котельная ООО «ГОТЭ» – суммарная расчетно-нормативная тепловая нагрузка подключенных абонентов с отопительного сезона 2021-2022 гг. составляет 36,155 Гкал/ч, в том числе: жилые дома – 28,106 Гкал/ч; общежитие – 0,332 Гкал/ч; прочие потребители – 7,717 Гкал/ч.

3) стр. 34. Таблица 1.2.1. Перечень котлоагрегатов котельной №1. Дата ввода в эксплуатацию котлов №2,3 – 2020 г.

4) стр. 49. Таблица 1.2.52. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования котельных. Установленная мощность котельной №4 – 0,086 Гкал/ч.

5) стр. 58. Пункт 1.2.9. В 2019-2020 г. велись работы по замене котлоагрегатов ДКВР-6,5/13 №2,3 на котлы ДЕ 6,5/14, оснащенными современными системами автоматизации и КИПиА. Котлы введены в эксплуатацию - декабрь 2020 г.

6) стр. 60. Пункт 1.3.1. Структура тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии. Общая протяженность тепловых сетей городского округа Отрадный на 11 января 2021 г. составляет 148,162 км.

7) стр. 67- 69 Таблица 1.3.1. Мероприятия по ликвидации аварий. Необходимо внести следующие изменения:

| № п/п | Вид аварии и место ее возникновении | Мероприятия по ликвидации аварий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Остановка Блочно-модульной котельной 60МВт (без слива теплосетевой воды | Для подпитки тепловой сети от котельной №5 необходимо: 1. Закрыть задвижку Dy 600 в теплопункте БМК 60 МВт 2. Закрыть задвижку Dy 500 по ул. Советская (район гаражей) 3. Открыть задвижку на перемычке Dy 100 по ул. Советской (район гаражей) между прямым и обратном трубопроводом. Тепловую сеть до БМК 60 МВт слить. 4. Закрыть задвижки Ду 500 мм в т/камере по ул. Советская-Сабирзянова 5. Закрыть з/а № по ул. Первомайской (на пустыре), открыть байпас, 6. Открыть з/а Ду 300 мм у Института- для подключения ж/домов ЖЭУ №7. |
|  |  | Для подпитки тепловых сетей ЖЭУ №3,7 частично к котельной №1 необходимо: 1. Закрыть з/а Dy 200 по ул. Советская 66-68 2. Открыть з/а Dy 200 по ул. Отрадной (аллея), 3. Открыть секущую з/а V по ул. Победы. |
|  |  | Для подключения жилых домов ЖЭУ №6 к котельной БМК 22 необходимо: Открыть з/а Dy 250 по ул. Пионерская-Сабирзянова |
| 2. | Остановка Блочно-модульной котельной 60МВт (без слива теплосетевой воды) | Для подключения тепловой сети к котельной №5 необходимо: 1. Закрыть задвижки Ду 500 мм в т/камере по ул. Советская-Сабирзянова 2. Закрыть з/а № по ул. Первомайской (на пустыре), 3. Открыть з/а Ду 300 мм у Института- для подключения ж/домов ЖЭУ №7. Для подключения тепловой сети ЖЭУ №3 на котельную №1 необходимо: 1. Открыть запорную арматуру Ду 200 мм на аллее по ул. Отрадная. 2. Открыть задвижку Dy 200 по ул. Победы 5,7 Для подключения тепловой сети ЖЭУ №6 (частично) к БМК-22 необходимо: 1.Открыть запорную арматуру Dy 250 по ул. Пионерская Сабирзянова в сторону ул. Орлова до запорной армату по пер. Первомайский (на пустыре) |
| 3. | Остановка котельной №1 | Для подключения тепловой сети к котельной №5 необходимо: 1.Закрыть задвижки Ду 400 мм по ул. Физкультурников в ст. ул. Ново-Куйбышевской 2. Закрыть запорную арматуру Dy 200 по ул. Физкультурников-Новокуйбышевская в сторону ул.Победы 3. Открыть запорную арматуру Dy 200 в тепловой камере по ул. Буравиков - З.Космодемьянская Для подключения тепловой сети к БМК 60 МВт необходимо: 1. Открыть запорную арматуру Dy 200 в тепловой камере по ул.Победы 5-7 Для подключения тепловой сети к котельной №2 необходимо: 1.закрыть задвижки Ду 400 мм по ул. Физкультурников в ст. ул. Первомайская 2.открыть задвижки Ду 200 мм по ул. Победы р-н школы № 6 секущие |
| 4. | Остановка котельной №2 | Для подключения тепловой сети к котельной №1необходимо: 1.Закрыть запорную арматуру Dy 300 по ул. Гайдара (магазин №29) в сторону ул. Победы. 2. Открыть запорную арматуру Dy 200 р-н школы №6, секущие Для подключения тепловой сети к БМК-22 необходимо: 1.Закрыть запорную арматуру Dy 300 по ул. Гайдара (магазин №29) в сторону ул. Октябрьская. 2. Открыть запорную арматуру Dy 250 у школы №8, секущие 3. Закрыть запорную арматуру Dy 200 на выходе из котельной №2 в сторону парка Тепловые сети кварталов №43,40,41,42,88,73 слить |
| 5. | Остановка Блочно-модульной котельной -22 | Для подключения тепловой сети к котельной № 2 необходимо: 1.закрыть задвижки Ду 300 мм по ул. Пионерская пер. Октябрьский в ст. ул. Сабирзянова. 2. открыть секущие задвижки Ду 300 мм в т/камере по пер. Октябрьский школа № 8 Для подключения тепловой сети к котельной БМК - 60 необходимо: 1.закрыть задвижки на БМК 22 2. открыть секущие задвижки Ду 500 мм по ул. Сабирзянова, 13 |

8) стр. 189. Таблица 1.5.9. Нормативы потребления тепловой энергии для населения на горячее водоснабжение. Столбик №3 «нецентрализованная система теплоснабжения (горячего водоснабжения)» во вторую строчку необходимо дописать текст - закрытая, без наружных сетей горячего водоснабжения.

Таблица 1.5.10. Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление утвержденные Приказом Минэнерго и ЖКХ Самарской области №131 от 20.06.2016 г.

9) стр. 205-206. Таблица 1.10.2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ООО «КСК г. Отрадного» 2017 г. Столбец «Значение»:

- строка 2.2.1.2. Стоимость за единицу объема - 5,4108 тыс. руб.;

- строка 2.12. Общепроизводственные расходы – 23194,9 тыс. руб.;

- строка 13. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом – 36,794 тыс. Гкал.

10) стр. 241-242. Таблица 1.12.1. Топливные балансы источников тепловой энергии, расположенных в границах г.о. Отрадный за 2020 г. Необходимо внести следующие изменения в таблицу:

| № п/п | Наименование | Котельная №1 | Котельная №2 | Котельная №3 | Котельная №4 | Котельная №5 | Котельная БМК-22 | Котельная по ул. Чернышевского, 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение | Базовое значение | Базовое значение | Базовое значение | Базовое значение | Базовое значение | Базовое значение |
| 1 | Расчетная годовая выработка тепловой энергии, Гкал | 40211 | 45876 | 882 | 198 | 31950 | 27781 | 150 |
| 2 | Удельный расход основного топлива, кг у.т./Гкал (средневзвешенный) | 158,86 | 158,77 | 158,74 | 157,7 | 158,78 | 158,31 | 157,7 |
| 3 | Расчетный годовой расход условного топлива, т у.т. | 6383,95 | 7283,55 | 139,568 | 31,226 | 5072,967 | 4398,133 | 23,653 |
| 4 | Расчетный годовой расход основного топлива, тыс.м3 природного газа (теплота сгорания 8462 ккал/м3) | 5280,947 | 6025,123 | 115,454 | 25,831 | 4196,475 | 3638,237 | 19,566 |

| № п/п | Наименование | Модульная котельная по ул. Победы, 1а,1б | Модульная котельная по ул. Советская, 96 | Модульная котельная по ул. Первомайская, 53 | Модульная котельная по ул. Советская, 91 | Котельная БМК-60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение | Базовое значение | Базовое значение | Базовое значение | Базовое значение |
| 1 | Расчетная годовая выработка тепловой энергии, Гкал | 809 | 363 | 1307 | 603 | 85621 |
| 2 | Удельный расход основного топлива, кг у.т./Гкал (средневзвешенный) | 158 | 158 | 158 | 158 | 156,53 |
| 3 | Расчетный годовой расход условного топлива, т у.т. | 127,855 | 57,3 | 206,546 | 85,67 | 13402,564 |
| 4 | Расчетный годовой расход основного топлива, тыс.м3 природного газа (теплота сгорания 8462 ккал/м3) | 105,770 | 47,410 | 170,861 | 78,746 | 11086,908 |

Управление ЖКХ и ОН г.о.Отрадный